Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 19 марта 2002 г. N 12

"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02"

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 постановляю:

Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 марта 2002 г., с 1 июля 2002 года.

Г.Г.Онищенко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 апреля 2002 г.

Регистрационный N 3415

2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1116-02

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества"

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 марта 2002 г.)

Дата введения: с 1 июля 2002 г.

I.   Область применения

II.  Общие положения

III. Классификация категорий качества питьевых  вод,   расфасованных в

емкости

IV.  Гигиенические  требования  и  нормативы  качества   питьевых вод,

расфасованных в емкости

V.   Производственный контроль качества расфасованных питьевых вод

VI.  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за  качеством

расфасованных вод

Приложение. Показатели  производственного контроля   при сокращенном и

периодическом анализе

I. Область применения

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (далее - санитарные правила) устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, расфасованной в емкости: бутыли, контейнеры, пакеты (далее - расфасованных вод), предназначенной для питьевых целей и приготовления пищи, а также требования к организации контроля ее качества.

1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - изготовителями), деятельность которых связана с разработкой, производством, испытаниями и реализацией расфасованных вод, а также для организаций, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.3. Настоящие санитарные правила не распространяются на минеральные воды (лечебные, лечебно-столовые, столовые).

II. Общие положения

2.1. Настоящие санитарные правила имеют целью обеспечить население высококачественной и оптимальной по содержанию биогенных элементов расфасованной водой для укрепления здоровья и предотвратить появление в торговой сети и специальных службах жизнеобеспечения (при чрезвычайных ситуациях) некачественных расфасованных вод, потребление которых может привести к нарушению здоровья населения.

2.2. Требования настоящих санитарных правил должны соблюдаться при разработке государственных стандартов, технических условий, проектной и технико-технологической документации, инструктивно-методических материалов, рекламной и другой сопроводительной информации, регламентирующей, характеризующей и определяющей качество расфасованных вод, процессы ее производства, хранения, транспортировки, а также при строительстве, реконструкции и эксплуатации предприятий по производству расфасованных вод.

2.3. Производство и реализация расфасованной воды изготовителями разрешается только при наличии:

- санитарно-эпидемиологического заключения на воду водоисточника и готовую продукцию,

- нормативной документации на готовую продукцию (технические условия),

- утвержденного технологического регламента (или инструкции),

- рабочей программы контроля качества производимой воды, согласованной с территориальным центром госсанэпиднадзора.

2.4. Качество воды, подлежащей розливу, должно соответствовать гигиеническим нормативам, изложенным в настоящем СанПиНе. Содержание в воде химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в СанПиНе, не должно превышать установленные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. При наличии в воде веществ, на которые не установлены нормативы, изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить проведение работ по обоснованию ПДК и методов их контроля.

2.5. Изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить обеззараживание емкостей для розлива и обеззараживание или консервирование воды, гарантирующие их безопасность в эпидемиологическом отношении и безвредность по химическому составу.

2.6. Не допускается применение препаратов хлора для обработки питьевых вод, предназначенных для розлива, предпочтительными методами обеззараживания являются озонирование и физические методы обработки, в частности, УФ-облучение.

2.7. Технологический процесс обработки питьевой воды на предприятии проводят в строгом соответствии с производственно-технологическим регламентом (технологическим описанием, технологической инструкцией), который учитывает гигиеническую характеристику качества воды водоисточника.

2.8. Допускается для розлива расфасованной воды использование емкостей, получивших санитарно-эпидемиологическое заключение по их безопасности с учетом максимальных сроков хранения продукции.

2.9. Сроки и температурные условия хранения воды, расфасованной в емкости из синтетических материалов, должны соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации (далее - НД) на готовую продукцию.

2.10. Государственный надзор за соблюдением требований настоящих санитарных правил осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

2.11. Решение о запрещении или ограничении использования населением расфасованной воды принимается по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории на основании оценки опасности и риска ее потребления для здоровья населения.

2.12. Информация о приостановлении действия санитарно-эпидемиологического заключения на расфасованную воду или его отмене доводится центрами госсанэпиднадзора до сведения изготовителя, потребителей, Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России в течение не более 10 дней с момента принятия решения.

2.13. Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются изготовителями, деятельность которых связана с производством расфасованных вод. Изготовители обязаны своевременно осуществлять производственный контроль.

III. Классификация категорий качества питьевых вод, расфасованных в емкости

3.1. В зависимости от водоисточника воду питьевую подразделяют на:

- артезианскую, родниковую (ключевую), грунтовую (инфильтрационную) - из подземного водоисточника;

- речную, озерную, ледниковую - из поверхностного водоисточника.

3.2. В зависимости от способов водообработки воду питьевую подразделяют на:

- очищенную или доочищенную из водопроводной сети;

- кондиционированную (дополнительно обогащенную жизненно-необходимыми макро- и микроэлементами).

3.3. В зависимости от качества воды, улучшенного относительно гигиенических требований к воде централизованного водоснабжения, а также дополнительных медико-биологических требований, расфасованную воду подразделяют на 2 категории:

- первая категория - вода питьевого качества (независимо от источника ее получения) безопасная для здоровья, полностью соответствующая критериям благоприятности органолептических свойств, безопасности в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности химического состава и стабильно сохраняющая свои высокие питьевые свойства;

- высшая категория - вода безопасная для здоровья и оптимальная по качеству (из самостоятельных, как правило, подземных, предпочтительно родниковых или артезианских, водоисточников, надежно защищенных от биологического и химического загрязнения).

При сохранении всех критериев для воды 1-ой категории питьевая вода оптимального качества должна соответствовать также критерию физиологической полноценности по содержанию основных биологически необходимых макро- и микроэлементов и более жестким нормативам по ряду органолептических и санитарно-токсикологических показателей.

IV. Гигиенические требования и нормативы качества питьевых вод, расфасованных в емкости

4.1. Настоящими санитарными правилами установлены гигиенические нормативы состава и свойств расфасованных вод для двух категорий качества (таблицы 1, п.Iб).

4.2. Качество расфасованной воды должно соответствовать гигиеническим нормативам как при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в течение всего разрешенного срока реализации в оптовой и розничной торговле.

4.3. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 1, а также нормативам содержания основных солевых компонентов, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в таблицах 1 (п.I б) и 2 (п.II.а).

Таблица 1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Показатели    | Единицы  |  Нормативы качества  | Показа- | Класс  |

|                  |измерения |расфасованных питьевых|  тель   |опаснос-|

|                  |          |    вод, не более     |вреднос- |   ти   |

|                  |          |                      |ти       |        |

|                  |          |——————————————————————|  **)    |        |

|                  |          |  Первая  |  Высшая   |         |        |

|                  |          |категория | категория |         |        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   I. Критерий эстетических свойств:                   |

|                  I.а. Органолептические показатели:                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Запах при 20°С    |  баллы   |    0     |     0     |   орг.   |   -   |

|                  |          |          |           |          |       |

|При нагревании до |          |    1     |     0     |          |       |

|60°C              |          |          |           |          |       |

|——————————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|———————|

|Привкус           |   -"-    |    0     |     0     |   орг.   |   -   |

|——————————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|———————|

|Цветность         | градусы  |    5     |     5     |   орг.   |   -   |

|——————————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|———————|

|Мутность          |   ЕМФ    |   1,0    |    0,5    |   орг.   |   -   |

|——————————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|———————|

|Водородный        | единицы  |6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |   орг.   |   -   |

|показатель (рН), в|          |          |           |          |       |

|пределах          |          |          |           |          |       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  I.б. Показатели солевого состава*:                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хлориды           |   г/л    |   250    |    150    |   орг.   |   4   |

|——————————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|———————|

|Сульфаты          |   -"-    |   250    |    150    |   орг.   |   4   |

|——————————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|———————|

|Фосфаты (РО4)     |   -"-    |   3,5    |    3,5    |   орг.   |   3   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: * - Показатели солевого состава, нормированные по влиянию на органолептические (эстетические) свойства воды.

**) - Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.

4.3.1. Не допускается присутствие в расфасованной воде различных видимых невооруженным глазом включений, поверхностной пленки и осадка.

4.4. Безвредность воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:

4.4.1. Содержанию основных солевых компонентов (таблица 2, п.II.а).

4.4.2. Содержанию токсичных металлов I, II и III классов опасности (таблица 2, п.II.б).

4.4.3. Содержанию токсичных неметаллических элементов и галогенов (таблица 2, п.II.в, г).

4.4.4. Содержанию органических веществ антропогенного и природного происхождения по обобщенным и отдельным показателям (таблица 2, п.II.д).

4.4.5. Показатели, характеризующие региональные особенности химического состава питьевой воды для промышленного розлива, устанавливаются индивидуально для каждого водоисточника в соответствии с действующими санитарными правилами.

Таблица 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Показатели    | Единицы  |   Нормативы качества    |Показа- |Класс |

|                  |измерения |  расфасованных вод, не  |  тель  |опас- |

|                  |          |          более          |вреднос-|ности |

|                  |          |—————————————————————————|ти      |      |

|                  |          |  Первая  |    Высшая    |  **)   |      |

|                  |          |категория |  категория   |        |      |

|——————————————————|————————————————————————————————————|————————|——————|

|        1         |                 2                  |   3    |  4   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|            II. Критерии безвредности химического состава:             |

|            II.а. Показатели солевого и газового состава*:             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Силикаты (по Si)  |   мг/л   |    10    |      10      | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Нитраты (по NO3)  |   -"-    |    20    |      5       |  орг.  |  3   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Цианиды (по CN(-))|   -"-    |  0,035   |    0,035     | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Сероводород (H2S) |   -"-    |  0,003   |    0,003     |орг.зап.|  4   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       II.б. Токсичные металлы:                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алюминий (Al)     |   мг/л   |   0,2    |     0,1      | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Барий (Ba)        |   -"-    |   0,7    |     0,1      |  -"-   |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Берилий (Be)      |   -"-    |  0,0002  |    0,0002    |  -"-   |  1   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Железо (Fe,       |   -"-    |   0,3    |     0,3      |  орг.  |  3   |

|суммарно)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Кадмий (Cd,       |   -"-    |  0,001   |    0,001     | с.-т.  |  2   |

|суммарно)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Кобальт (Co)      |   -"-    |   0,1    |     0,1      | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Литий (Li)        |   -"-    |   0,03   |     0,03     | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Марганец (Mn)     |   -"-    |   0,05   |     0,05     |  орг.  |  3   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Медь (Cu,         |   -"-    |    1     |      1       |  -"-   |  3   |

|суммарно)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Молибден (Mo,     |   -"-    |   0,07   |     0,07     | с.-т.  |  2   |

|суммарно)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Натрий (Na)       |   -"-    |   200    |      20      | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Никель (Ni,       |   -"-    |   0,02   |     0,02     | с.-т.  |  3   |

|суммарно)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ртуть (Hg,        |   -"-    |  0,0005  |    0,0002    | с.-т.  |  1   |

|суммарно)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Селен (Se)        |   -"-    |   0,01   |     0,01     |  -"-   |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Серебро (Ag)      |   -"-    |  0,025   |    0,025     | с.-т.  |  3   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Свинец (Pb,       |   -"-    |   0,01   |    0,005     | с.-т.  |  2   |

|суммарно)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Стронций (Sr(2+)) |   -"-    |    7     |      7       |  -"-   |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Сурьма (Sb)       |   -"-    |  0,005   |    0,005     | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Хром (Сr(6+))     |   -"-    |   0,05   |     0,03     | с.-т.  |  3   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Цинк (Zn(2+))     |   -"-    |    5     |      3       |  орг.  |  3   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|               II.в. Токсичные неметаллические элементы:               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бор (В)           |   мг/л   |   0,5    |     0,3      | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Мышьяк (As)       |   -"-    |   0,01   |    0,006     |  -"-   |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Озон***           |   -"-    |   0,1    |     0,1      |  орг.  |  3   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                            II.г. Галогены:                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бромид-ион        |   мг/л   |   0,2    |     0,1      | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Хлор остаточный   |   -"-    |   0,1    |     0,1      |  орг.  |  3   |

|связанный         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Хлор остаточный   |   -"-    |   0,05   |     0,05     |  орг.  |  3   |

|свободный         |          |          |              |        |      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|              II.д. Показатели органического загрязнения:              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Окисляемость      | мг O2/л  |    3     |      2       |   -    |  -   |

|перманганатная    |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Аммиак и          |   -"-    |   0,1    |     0,05     |        |      |

|аммоний-ион       |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Нитриты (по NO2)  |   -"-    |   0,5    |    0,005     |  орг.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Органический      |   мг/л   |    10    |      5       |   -    |  -   |

|углерод           |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Поверхностно-акти-|   -"-    |   0,05   |     0,05     |  орг.  |      |

|вные вещества     |          |          |              |        |      |

|(ПАВ),            |          |          |              |        |      |

|анионоактивные    |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Нефтепродукты     |   -"-    |   0,05   |     0,01     |  орг.  |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Фенолы летучие    |  мкг/л   |   0,5    |     0,5      |орг.зап.|  4   |

|(суммарно)        |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|                  |          |     ***  |              |        |      |

|Хлороформ         |   -"-    |   60     |      1       | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Бромоформ         |   -"-    |    20    |      1       | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Дибромхлорметан   |   -"-    |    10    |      1       | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Бромдихлорметан   |   -"-    |    10    |      1       | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Четыреххлористый  |   -"-    |    2     |      1       | с.-т.  |  2   |

|углерод           |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Формальдегид      |   -"-    |    5     |      5       | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Бенз(а)пирен      |   -"-    |  0,005   |    0,001     | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Ди(2-этилгексил)фт|   -"-    |    6     |     0,1      | с.-т.  |  2   |

|алат              |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Гексахлорбензол   |   -"-    |   0,2    |     0,2      | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Линдан            |   -"-    |   0,5    |     0,2      | с.-т.  |  1   |

|(гамма-изомер     |          |          |              |        |      |

|ГХЦГ)             |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|2,4 -Д            |   -"-    |    1     |      1       | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Гептахлор         |   -"-    |   0,05   |     0,05     | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|ДДТ (сумма        |   -"-    |   0,5    |     0,5      | с.-т.  |  2   |

|изомеров)         |          |          |              |        |      |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Атразин           |   -"-    |   0,2    |     0,2      | с.-т.  |  2   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|Симазин           |   -"-    |   0,2    |     0,2      |  орг.  |  4   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|               II.е. Комплексные показатели токсичности:               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|По Сумме NO2 и NO3| Единицы  |  < 0,5   |    < 0,1     |   -    |  -   |

|——————————————————|——————————|——————————|——————————————|————————|——————|

|По Сумме          |   -"-    |  < 0,5   |   < 0,1      |   -    |  -   |

|тригалометанов    |          |          |              |        |      |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: * - Показатели солевого состава, нормированные по токсическому влиянию на организм.

** - Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.

*** - Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.

4.4.6. Содержание в воде химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в настоящем СанПиНе, не должно превышать установленные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

4.5. Радиационная безопасность расфасованной воды определяется ее соответствием Нормам радиационной безопасности по показателям удельной суммарной альфа- и бета-активности, представленным в таблице 3.

Таблица 3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Показатели    |   Единицы   |    Нормативы качества     |Показатель|

|                  |  измерения  |расфасованных вод, не более|вредности |

|                  |             |———————————————————————————|          |

|                  |             |   Первая    |   Высшая    |          |

|                  |             |  категория  |  категория  |          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 Показатели радиационной безопасности:                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Удельная суммарная|    Б к/л    |     0,1     |     0,1     | радиац.  |

|альфа - радиоакти-|             |             |             |          |

|вность            |             |             |             |          |

|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————|

|Удельная суммарная|     -"-     |      1      |      1      |   -"-    |

|бета-радиоактив-  |             |             |             |          |

|ность             |             |             |             |          |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

4.5.1. Эффективная доза, создаваемая при годовом потреблении расфасованной воды, не должна превышать 0,1 мЗв.

4.6. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице 4.

Таблица 4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|         Показатели         |   Единицы   |     Нормативы качества     |

|                            |  измерения  |     расфасованных вод      |

|                            |             |————————————————————————————|

|                            |             |   Первая    |    Высшая    |

|                            |             |  категория  |  категория   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 IV.a. Бактериологические показатели:                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|ОМЧ при температуре 37°C    |   КОЕ/мл    | не более 20 | не более 20  |

|                            |             |             |              |

|ОМЧ при температуре 22°C    |             |не более 100 | не более 100 |

|————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|Общие колиформные бактерии  | КОЕ/100 мл  |отсутствие в | отсутствие в |

|                            |             |   300 мл    |    300 мл    |

|————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|Термотолерантные колиформные| КОЕ/100 мл  |отсутствие в | отсутствие в |

|бактерии                    |             |   300 мл    |    300 мл    |

|————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|Глюкозоположительные        | КОЕ/100 мл  |отсутствие в | отсутствие в |

|колиформные бактерии        |             |   300 мл    |    300 мл    |

|————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|Споры    сульфитредуцирующих| КОЕ/100 мл  |отсутствие в | отсутствие в |

|клостридий                  |             |    20 мл    |    20 мл     |

|————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|Pseudomonas aeruginosa      |             |отсутствие в | отсутствие в |

|                            |             |   1000 мл   |   1000 мл    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  IV.б. Вирусологические показатели:                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Колифаги                    | БОЕ/100 мл  |отсутствие в | отсутствие в |

|                            |             |   1000 мл   |   1000 мл    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    IV.в. Паразитарные показатели:                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ооцисты криптоспоридий      | кол-во/50 л | отсутствие  |  отсутствие  |

|————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|Цисты лямблий               |     -"-     | отсутствие  |  отсутствие  |

|————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|Яйца гельминтов             |     -"-     | отсутствие  |  отсутствие  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

4.7. Физиологическая полноценность макро- и микроэлементного состава расфасованной воды определяется ее соответствием нормативам, представленным в табл.5.

Таблица 5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Показатели    |  Единицы  |    Нормативы     |  Нормативы качества  |

|                 | измерения | физиологической  |  расфасованных вод   |

|                 |           |  полноценности   |——————————————————————|

|                 |           | питьевой воды, в |  Первая   |  Высшая  |

|                 |           |     пределах     | категория |категория |

|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————|——————————|

|Общая            |   мг/л    |    100 - 1000    |   1000    |200 - 500 |

|минерализация    |           |                  |           |          |

|(сухой  остаток),|           |                  |           |          |

|в пределах       |           |                  |           |          |

|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————|——————————|

|Жесткость        | мг-экв/л  |     1,5 - 7      |     7     | 1,5 - 7  |

|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————|——————————|

|Щелочность       |    -"-    |    0,5 - 6,5     |    6,5    |0,5 - 6,5 |

|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————|——————————|

|Кальций (Ca)     |   мг/л    |    25 - 130*     |    130    | 25 - 80  |

|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————|——————————|

|Магний (Mg)      |    -"-    |     5 - 65*      |    65     |  5 - 50  |

|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————|——————————|

|Калий (K)        |    -"-    |        -         |    20     |  2 - 20  |

|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————|——————————|

|Бикарбонаты      |    -"-    |     30 - 400     |    400    | 30 - 400 |

|(HCO3)           |           |                  |           |          |

|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————|——————————|

|Фторид-ион (F)   |    -"-    |     0,5-1,5      |    1,5    |0,6 - 1,2 |

|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————|——————————|

|Йодид-ион (J)    |   мкг/л   |     10 - 125     |   125**   |40 - 60***|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечания:

* Расчетно: исходя из максимально допустимой жесткости 7 мг-экв/л и учета минимально необходимого уровня содержания магния при расчете максимально допустимого содержания кальция и наоборот;

** Йодирование воды на уровне ПДК допускается при отсутствии профилактики йоддефицита за счет йодированной соли при условии соблюдения допустимой суточной дозы (ДСД) йодид-иона, поступающего суммарно из всех объектов окружающей среды в организм;

*** Йодирование воды на уровне 30 - 60 мкг/л разрешается в качестве способа массовой профилактики йоддефицита при использовании иных мер профилактики.

4.9. Содержание кислорода в расфасованной воде должно быть не менее:

- 5 мг/л - для воды первой категории,

- 9 мг/л (насыщение, близкое к оптимальному при t - 20 - 22°) - для воды высшей категории.

4.10. В качестве консервантов расфасованных вод допускаются реагенты, указанные в таблице 6.

Таблица 6

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Консерванты |  Единицы   |   Предельно   |     Нормативы качества      |

|            | измерения  |  допустимая   | расфасованных вод, не более |

|            |            |концентрация в |—————————————————————————————|

|            |            | питьевой воде |    Первая    |    Высшая    |

|            |            |               |  категория   |  категория   |

|————————————|————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Серебро (Ag)|    мг/л    |     0,05      |    0,025     |    0,0025    |

|————————————|————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Йод (J)     |    -"-     |     0,125     |     0,06     |     0,06     |

|————————————|————————————|———————————————|——————————————|——————————————|

|Диоксид     |     %      |     0,4*      |     0,4      |     0,2      |

|углерода    |            |               |              |              |

|(CO2)       |            |               |              |              |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: * максимально-допустимая массовая доля диоксида углерода в соответствии с государственным стандартом для минеральных питьевых лечебных и лечебно-столовых вод.

4.11. Расфасованная вода для приготовления детского питания (при искусственном вскармливании детей) должна соответствовать нормативным величинам по основным показателям воды высшей категории, а также следующим дополнительным требованиям:

- не допускается использование серебра и диоксида углерода в качестве консервантов;

- содержание фторид-иона должно быть в пределах 0,6 - 0,7 мг/л;

- содержание йодид-иона должно быть в пределах 0,04 - 0,06 мг/л.

V. Производственный контроль качества расфасованных питьевых вод

5.1. Изготовители, осуществляющие производство расфасованных вод, обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

- обеспечивать безопасность для здоровья человека расфасованных вод при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению;

- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний.

5.2. На основании требований настоящих санитарных правил изготовители до начала осуществления производства расфасованных вод разрабатывают рабочую программу производственного контроля (далее - рабочая программа). Рабочая программа согласовывается Главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории на срок 3 года и утверждается изготовителем.

5.3. Объектами производственного контроля являются: вода водоисточника, вода на этапах водоподготовки, вода перед розливом, емкости и укупорочные средства, готовая продукция.

5.4. Перечень контролируемых показателей, периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются в зависимости от водоисточника, технологии водоподготовки, качества готовой продукции.

5.5. Расфасованные воды принимают партиями (количество воды в однотипных емкостях одной вместимости, одной даты розлива (день, месяц, год), сдаваемое на склад по одному документу о качестве).

5.6. Для контроля качества готовой продукции должны быть предусмотрены сокращенный (в каждой партии), сокращенный периодический (не реже одного раза в месяц) и полный (не реже 1 раза в год) анализы.

5.7. Органолептический и микробиологический контроль расфасованной воды должен проводиться в каждой партии, независимо от источника воды и способа водоподготовки.

5.8. Виды определяемых показателей качества расфасованной воды при сокращенном (в каждой партии) и сокращенном периодическом (не реже 1 раза в месяц) анализах устанавливают с учетом требований, указанных в приложении.

5.9. Лабораторные исследования осуществляются изготовителем самостоятельно либо с привлечением лабораторий, аккредитованных в установленном порядке.

5.10. Изготовители расфасованной воды предоставляют информацию о результатах производственного контроля центрам госсанэпиднадзора по их запросам.

5.11. Изготовитель при выявлении нарушений санитарных правил на производстве расфасованных вод должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

- приостановить либо прекратить производство расфасованной воды;

- снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам и представляющую опасность для человека;

- информировать центр госсанэпиднадзора в территории о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил.

VI. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством расфасованных вод

6.1. Надзор за организацией и проведением производственного контроля является составной частью государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством расфасованных вод, осуществляемого органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

6.2. Территориальный центр госсанэпиднадзора выдает санитарно-эпидемиологическое заключение на источники водоснабжения, проекты предприятий по производству расфасованных вод, согласовывает рабочие программы производственного контроля; в порядке государственного надзора осуществляет выборочный лабораторный контроль, проверяет ведение документации, регистрирует результаты анализов по согласованным точкам и показателям, технологические параметры обеззараживания, консервирования и т.д.

6.3. При изменении санитарно-эпидемиологической обстановки в районе водозаборов и местах расположения организаций, центр госсанэпиднадзора информирует об этом руководителя организации, осуществляющей производство расфасованных вод, с целью корректировки рабочих программ (увеличение частоты отбора проб, расширение спектра контролируемых показателей).

Приложение

к СанПиН 2.1.4.1116-02

Показатели производственного контроля при сокращенном

и периодическом анализе

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|      Наименование показателя      |            Вид анализа            |

|                                   |———————————————————————————————————|

|                                   |   Сокращенный   |   Сокращенный   |

|                                   |(в каждой партии)|  периодический  |

|                                   |                 | (не реже одного |

|                                   |                 |  раза в месяц)  |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|Органолептические:                 |                 |                 |

|                                   |                 |                 |

|- запах при 20°C                   |        +        |                 |

|                                   |                 |                 |

|- при нагревании до 60°C           |        +        |                 |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|- привкус,                         |        +        |                 |

|                                   |                 |                 |

|- водородный показатель,           |        +        |                 |

|                                   |                 |                 |

|- цветность,                       |                 |        +        |

|                                   |                 |                 |

|- мутность.                        |                 |        +        |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|Бактериологические:                |                 |                 |

|                                   |                 |                 |

|ОМЧ при температуре 37°С           |        +        |                 |

|                                   |—————————————————|—————————————————|

|ОМЧ при температуре 22°С           |                 |        +        |

|                                   |—————————————————|—————————————————|

|Общие колиформные бактерии         |        +        |                 |

|                                   |—————————————————|—————————————————|

|Глюкозоположительные    колиформные|        +        |                 |

|бактерии                           |                 |                 |

|                                   |—————————————————|—————————————————|

|Pseudomonas aeruginosa             |                 |        +        |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|Показатели            органического|                 |                 |

|загрязнения:                       |                 |                 |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|Окисляемость перманганатная        |                 |        +        |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|Содержание реагентов:              |                 |                 |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|озон                               |        +        |                 |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|серебро                            |        +        |                 |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|йодид-ион                          |        +        |                 |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|фторид-ион                         |        +        |                 |

|———————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|

|диоксидуглерода                    |        +        |                 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————